## Slide 1: Silniki prądu przemiennego

## Slide 2: Podział maszyn prądu przemiennego
Asynchroniczne
indukcyjne
komutatorowe jedno- i wielofazowe
Synchroniczne
ze wzbudzeniem
reluktancyjne
histerezowe

## Slide 3: Silniki indukcyjne
uzwojenie pierwotne połączone z siecią zasilającą (zwykle stojan) – poszczególne fazy umieszczone w żłobkach
uzwojenie wtórne zwarte podczas pracy
uzwojenia fazowe i rdzeń stojana indukują wirujące pole magnetyczne; prędkość wirowania n0 zależy od częstotliwości napięcia zasilającego f oraz liczby par biegunów uzwojenia p
Dla f = 50Hz:
P | 1 | 2 | 3 | 4 | 6
N0[obr/min] | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 500

## Slide 4: Pole magnetyczne przy zasilaniu sinusoidalnym
1 faza – zmienne pole
magnetyczne
2 fazy – 2 pola
przesunięte o 120°
(pole niesymetryczne)

## Slide 5: Wirujące pole magnetyczne
3 fazy – pola wszystkich faz (przesunięte co 120°) tworzą symetryczne wirujące pole magnetyczne
Amplituda pola 1,5 razy większa od amplitudy jednej ze składowych

## Slide 6: Uzwojenie silników indukcyjnych
maszyny trójfazowe – 3 pasma uzwojenia pierwotnego
(gwiazda lub trójkąt)
maszyny jednofazowe (do kilku kW) - układy uzwojeń (zwykle dwufazowe) z przesunięciem fazowym prądu (zasilanie jednej fazy uzwojenia przez kondensator lub dodatkowe uzwojenie zwarte)

## Slide 7: Wirnik klatkowy i pierścieniowy
wirnik klatkowy (squirrel cage rotor) – brak styków mechanicznych
wirnik pierścieniowy – uzwojenia prowadzone w podłużnych żłobkach, zwarte lub wyprowadzone przez pierścienie ślizgowe

## Slide 8: Wirnik klatkowy i pierścieniowy
Strumień magnetyczny przecina pręt klatki wirnika. Wywołuje to przepływ prądu wzbudzenia Iw w klatce wirnika, co spowoduje powstanie siły F

## Slide 9: Indukcja magnetyczna w prętach klatki
Następny biegun ma przeciwną polaryzację, powoduje to zmianę kierunku przepływu prądu. Ponieważ kierunek pola magnetycznego także się zmienia, kierunek działania siły F nie ulega zmianie.
Siła elektromotoryczna w uzwojeniach wirnika powstaje gdy wirnik obraca się z prędkością inną niż prędkość wirowania pola magnetycznego (poślizg 2-4% przy obciążeniu znamionowym, bez obciążenia <1%).

## Slide 10: Sterowanie
Zmiana szybkości obrotowej silnika:
zmiana liczby par biegunów (silniki dwubiegowe)
zmiana częstotliwości (dla zachowania momentu napędowego należy też zmieniać napięcie zasilania)
zmiana poślizgu:
  zmiana napięcia na stojanie (moment zmienia się proporcjonalnie do kwadratu napięcia)
  regulacja wirnika – włączenie rezystorów do uzwojeń
rozruch silnika dużej mocy – przełączanie gwiazda-trójkąt (zmniejszanie obciążenia sieci przy rozruchu)
wirniki dwuklatkowe i głebokożłobkowe – zjawisko wypierania prądu

## Slide 11: Charakterystyki mechaniczne
Przy zmianie napięcia na stojanie (softstart)
Przy zmianie rezystancji uzwojeń wirnika

## Slide 12: Charakterystyki mechaniczne
Proporcjonalne zmiany napięcia i częstotliwości;
(namagnesowanie silnika zależy od ilorazu U/f)

## Slide 13: Silniki synchroniczne
podobna zasada działania i budowa
trójfazowe uzwojenie stojana, wirujące pole magnetyczne
wirnik z nawiniętym uzwojeniem, zasilanym ze źródła prądu stałego lub przemiennego
  wirnik cylindryczny
  wirnik z biegunami jawnymi (siły odśrodkowe!)
  wirnik z magnesami trwałymi

## Slide 14: Działanie silnika synchronicznego
nieobciążony namagnesowany wirnik wiruje synchronicznie z „osią” pola magnetycznego
siły w kierunkach promieniowych – zerowy moment obrotowy
przyłożony moment hamujący nieznacznie opóźnia wirnik względem wirującego pola (w silnikach asynchronicznych zwiększał poślizg) – powstaje moment mechaniczny przeciwdziałający hamującemu
zbyt duży moment hamujący (kąt między polem a wirnikiem powyżej 90°) spowoduje wypadnięcie z synchronizmu i zatrzymanie silnika

## Slide 15: Sterowanie silnikiem
Silnik synchroniczny nie potrafi samoczynnie ruszać!
Możliwości rozruchu:
dodatkowa maszyna
zwieranie uzwojeń wirnika (rozruch jak asynchroniczny)
przemiennik częstotliwości (falownik)

## Slide 16: Silniki reluktancyjne
Silniki synchroniczne bez uzwojenia wirnika. Wirnik jest asymetryczny magnetycznie, dąży do takiego położenia względem stojana, przy którym reluktancja byłaby jak najmniejsza.
+ konstrukcja prostsza niż inne synchroniczne
+ niezawodność, niepotrzebna konserwacja
+ brak obwodu wzbudzenia
+ zastosowanie wirników klatkowych zwiększa moment rozruchowy
mniejszy moment siły – mała wydajność (w przemyśle
stosowane do 15kW)
drgania i hałas spowodowane asymetrią wirnika
stosunkowo duża moc bierna w obwodzie zasilania

## Slide 17: Silniki reluktancyjne
Stosowane są głównie w napędach wielozadaniowych, kiedy prędkość każdej osi musi być dokładnie taka sama i gdzie użyty pojedynczy silnik z napędem mechanicznym do poszczególnej osi byłby trudny do realizacji lub zbyt kosztowny.

## Slide 18: Silniki histerezowe
Wewnątrz stojana o wielofazowym uzwojeniu umieszcza się wirnik wykonany z ferromagnetycznego tworzywa.
Wirnik ten zaczyna obracać się w kierunku działania pola wirującego wytworzonego przez prąd przepływający w uzwojeniach stojana.
Moment obrotowy wirnika będzie się składał z dwóch składowych:
momentu asynchronicznego powstającego na skutek wzajemnego oddziaływania wirującego pola silnika i strumienia wywołanego prądami wirowymi wirnika
- tzw. momentu histerezowego
Wynaleziony w roku 1900 przez Steinmetza był używany prawie wyłącznie jako silnik pracujący praktycznie bez obciążenia (napędy zegarów elektrycznych, przekaźników czasowych itp.). Sprawność ich wynosiła 0,1 do 0,5%. Obecnie przy mocach przekraczających nawet 500[W] uzyskuje się sprawność ponad 50%.

## Slide 19: Silniki histerezowe
Samoczynny rozruch, łatwe wchodzenie w synchronizm,
na skutek współdziałania momentów asynchronicznego i histerezowego silniki pracują stabilnie również przy przeciążeniach, przechodząc z charakterystyki synchronicznej na asynchroniczną,
moment rozruchowy jest przeważnie większy od maksymalnego, dzięki czemu silnik charakteryzuje się bardzo korzystną elektromechaniczną stałą czasową,
prąd pobierany z sieci w czasie rozruchu, biegu jałowego i obciążenia znamionowego zmienia się nieznacznie, co pogarsza sprawność silników nieobciążonych, ale wpływa korzystnie na stałą czasową i na system zasilający,
silnik ten nie ma żadnych styków ruchomych
przy mocy mniejszej od 150 [W] i podwyższonych częstotliwościach zasilania do wartości 400 [Hz] stosunek ciężaru do mocy jest korzystniejszy niż w innych typach silników o stałej prędkości obrotowej,
na skutek dużego prądu magnesującego współczynnik mocy jest mały i wynosi od 0,2 do 0,6

## Slide 20: Silniki komutatorowe prądu przemiennego
Maszyny komutatorowe prądu przemiennego umożliwiają:
ekonomiczną i płynną regulację prędkości obrotowej w szerokich granicach;
dogodną regulację współczynnika mocy.
Powszechnie stosowane do napędu sprzętu gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i w trakcji elektrycznej.

## Slide 21: Rodzaje silników komutatorowych
Jednofazowe
silniki szeregowe (uniwersalne);
silniki bocznikowe;
silniki repulsyjne (silnik Thomsona i silnik Deriego).
Trójfazowe
silnik Schragego-Richtera;
silniki trójfazowe bocznikowe;
silniki trójfazowe szeregowe.
Silniki drogie, wymagające specjalistycznej obsługi

## Slide 22: Silnik uniwersalny
Uzwojenie stojana połączone w szereg z uzwojeniem wirnika.
Zmiana kierunku prądu w tworniku następuje równocześnie ze zmianą kierunku strumienia (połączenie szeregowe), a zatem kierunek wirowania pozostaje stały.
Silniki wysokoobrotowe, o dużym momencie rozruchowym
Regulacja prędkości przez włączenie szeregowego opornika.
Rozruch przez włączenie do sieci.
Niebezpieczeństwo rozbiegnięcia się przy pracy jałowej.

## Slide 23: Silnik repulsyjny
Uzwojenie wirnika zwarte szczotkami.
Przy pewnym położeniu szczotek moment jest równy zeru.
Maksymalny moment obrotowy przy kącie α = 80°.
Rozruch, regulacja prędkości, zmiana kierunku wirowania sterowana przesunięciem szczotek (silnik wiruje w kierunku przeciwnym do przesunięcia szczotek).
Mechanicznie podobny do silnika szeregowego prądu stałego.
znaczny moment rozruchowy,
zależność prędkości od obciążenia,
możliwość rozbiegania się,
łatwy i łagodny rozruch oraz regulacja prędkości w granicach 30+120% obrotów synchronicznych,
znaczny koszt

## Slide 24: Silnik trójfazowy szeregowy
Uzwojenia stojana i wirnika połączone w szereg przez szczotki komutatora (przy dużych mocach przez transformator).
Wirnik jak w maszynie prądu stałego.
Trzy zespoły szczotek, odpowiednio dla każdej pary biegunów. Zespolony wspólny układ szczotek może być przesuwany po obwodzie komutatora.
Moment obrotowy:
Tendencja do rozbiegania się przy małym obciążeniu (redukcja przez obniżanie napięcia).
Rozruch przez podłączenie do sieci przy biegu jałowym (α = 0) oraz przesunięcie szczotek.
Zmiana kierunku przez zamianę dwóch dowolnych przewodów zasilania i przesunięcie szczotek w odwrotnym kierunku).
Wykorzystywane w układach napędowych o dużym początkowym momencie rozruchowym

## Slide 25: Silnik trójfazowy bocznikowy
Silnik zasilany od strony stojana:
Stojan wykonany jak w silniku indukcyjnym trójfazowym (uzwojenie w żłobkach).
Wirnik jak w maszynie prądu stałego.
Układ trzech szczotek połączony z suwakiem transformatora.
Nastawianie prędkości obrotowej przez
zmianę napięcia na transformatorze lub
przesuwanie szczotek na komutatorze.
Moce silników nie przekraczają 150kW.

## Slide 26: Silnik Schrage-Richtera
Silnik bocznikowy zasilany od strony wirnika:
Wirnik zasilany napięciem trójfazowym za pośrednictwem pierścieni ślizgowych. (uzwojenie W1 w żłobkach wirnika, wytwarza wirujące pole magnetyczne).
Uzwojenie W2 połączone z działkami komutatora na wale maszyny.
Uzwojenie W3 w żłobkach rdzenia stojana – trzy symetrycznie rozmieszczone części połączone ze szczotkami współpracującymi z komutatorem.
Pole wirujące W1 przecina pręty pozostałych uzwojeń, indukując SEM.
To powoduje przepływ prądu przez W3 zamknięte komutatorem i W2 (indukowanie pola magnetycznego jak w silniku
indukcyjnym).
Rozruch przez przesunięcie szczotek (przy większej mocy konieczne z mniejszenie napięcia).
Regulacja prędkości łatwa, przez przesuwanie
szczotek (50-140% prędkości synchronicznej)